# Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.304-81
"Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные"
(утв. постановлением Госстандарта СССР от 28 марта 1981 г. N 1562)

# Unified system for design documentation. Letters for drawings

Дата введения 1 января 1982 г.

Взамен ГОСТ 2.304-68

1. Термины и определения

2. Типы и размеры шрифта

3. Русский алфавит (кириллица)

4. Латинский алфавит

5. Греческий алфавит

6. Арабские и римские цифры

7. Знаки

8. Правила  написания  дробей,  показателей,  индексов  и   предельных

отклонений

Приложение. Диакритические знаки

Настоящий стандарт устанавливает чертежные шрифты, наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышленности и строительства. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 851-78 - СТ СЭВ 855-78.

# 1. Термины и определения

1.1. Размер шрифта h - величина, определенная высотой прописных букв в миллиметрах.

1.2. Высота прописных букв h измеряется перпендикулярно к основанию строки.

Высота строчных букв с определяется из отношения их высоты (без отростков k) к размеру шрифта h, например, с = 7/10h (черт.1 и 2).

1.3. Ширина буквы g - наибольшая ширина буквы, измеренная в соответствии с черт.1 и 2, определяется по отношению к размеру шрифта h, например, g = 6/10h, или по отношению к толщине линии шрифта d, например, g = 6d.

1.4. Толщина линии шрифта d - толщина, определяемая в зависимости от типа и высоты шрифта.

"Черт.1 Определение размера, толщины линии и ширины буквы шрифта без наклона"

"Черт.2 Определение размера, толщины линии и ширины буквы шрифта с наклоном"

1.5. Вспомогательная сетка - сетка, образованная вспомогательными линиями, в которые вписываются буквы. Шаг вспомогательных линий сетки определяется в зависимости от толщины линий шрифта d (черт.3).

"Черт.3 Вспомогательная сетка"

# 2. Типы и размеры шрифта

2.1. Устанавливаются следующие типы шрифта:

тип А без наклона (d = 1/14 h) с параметрами, приведенными в табл.1;

тип А с наклоном около 75° (d = 1/14 h) с параметрами, приведенными в табл.1;

тип Б без наклона (d = 1/10 h) с параметрами, приведенными в табл.2;

тип Б с наклоном около 75° (d = 1/10 h) с параметрами, приведенными в табл.2.

Таблица 1

# Шрифт типа A (d = h/14)

─────────────────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────

Параметры шрифта  │Обозначе- │   Относительный   │                  Размеры, мм

│   ние    │      размер       │

─────────────────────┼──────────┼──────────┬────────┼──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────

Размер шрифта -     │          │          │        │      │     │      │      │      │      │

│          │          │        │      │     │      │      │      │      │

высота прописных    │    h     │(14/14) h │  14 d  │ 2,5  │ 3,5 │ 5,0  │ 7,0  │ 10,0 │ 14,0 │ 20,0

букв                │          │          │        │      │     │      │      │      │      │

│          │          │        │      │     │      │      │      │      │

высота строчных букв│    с     │(10/14) h │  10 d  │ 1,8  │ 2,5 │ 3,5  │ 5,0  │ 7,0  │ 10,0 │ 14,0

─────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────

Расстояние между    │    а     │ (2/14) h │  2 d   │ 0,35 │ 0,5 │ 0,7  │ 1,0  │ 1,4  │ 2,0  │ 2,8

буквами             │          │          │        │      │     │      │      │      │      │

│          │          │        │      │     │      │      │      │      │

Минимальный шаг     │    b     │(22/14) h │  22 d  │ 4,0  │ 5,5 │ 8,0  │ 11,0 │ 16,0 │ 22,0 │ 31,0

строк (высота       │          │          │        │      │     │      │      │      │      │

вспомогательной     │          │          │        │      │     │      │      │      │      │

сетки)              │          │          │        │      │     │      │      │      │      │

│          │          │        │      │     │      │      │      │      │

Минимальное         │    е     │ (6/14) h │  6 d   │ 1,1  │ 1,5 │ 2,1  │ 3,0  │ 4,2  │ 6,0  │ 8,4

расстояние между    │          │          │        │      │     │      │      │      │      │

словами             │          │          │        │      │     │      │      │      │      │

─────────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────

Толщина линий шрифта│    d     │ (1/14) h │   d    │ 0,18 │0,25 │ 0,35 │ 0,5  │ 0,7  │ 1,0  │ 1,4

│          │          │        │      │     │      │      │      │      │

Таблица 2

# Шрифт типа Б (d = h/10)

───────────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────

Параметры шрифта │Обозначе- │Относительный размер│                    Размеры, мм

│   ние    │                    │

───────────────────┼──────────┼──────────┬─────────┼──────┬──────┬──────┬─────┬─────┬──────┬────┬───────

Размер шрифта -   │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

│          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

высота прописных  │    h     │(10/10) h │  10 d   │ 1,8  │ 2,5  │ 3,5  │ 5,0 │ 7,0 │ 10,0 │14,0│ 20,0

букв              │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

│          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

высота строчных   │    с     │ (7/10) h │   7 d   │ 1,3  │ 1,8  │ 2,5  │ 3,5 │ 5,0 │ 7,0  │10,0│ 14,0

букв              │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────┼───────

Расстояние между  │    а     │ (2/10) h │   2 d   │ 0,35 │ 0,5  │ 0,7  │ 1,0 │ 1,4 │ 2,0  │2,8 │ 4,0

буквами           │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

│          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

Минимальный шаг   │    b     │(17/10) h │  17 d   │ 3,1  │ 4,3  │ 6,0  │ 8,5 │12,0 │ 17,0 │24,0│ 34,0

строк (высота     │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

вспомогательной   │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

сетки)            │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

│          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

Минимальное       │    е     │ (6/10) h │   6 d   │ 1,1  │ 1,5  │ 2,1  │ 3,0 │ 4,2 │ 6,0  │8,4 │ 12,0

расстояние между  │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

словами           │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼────┼───────

Толщина линий     │    d     │ (1/10) h │    d    │ 0,18 │ 0,25 │ 0,35 │ 0,5 │ 0,7 │ 1,0  │1,4 │ 2,0

шрифта            │          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

│          │          │         │      │      │      │     │     │      │    │

Примечания:

1. Расстояние а между буквами, соседние линии которых не параллельны между собой (например, ГА, AT), может быть уменьшено наполовину, т.е. на толщину d линии шрифта.

2. Минимальным расстоянием между словами е, разделенными знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом.

2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

Примечание. Применение шрифта размером 1,8 не рекомендуется и допускается только для типа Б.

2.3. Построение шрифта во вспомогательной сетке показано на черт.4.

"Черт.4 Построение шрифта во вспомогательной сетке"

2.4. Предельные отклонения размеров букв и цифр +-0,5 мм.

# 3. Русский алфавит (кириллица)

3.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт.5

"Черт.5 Шрифт типа А с наклоном в русском алфавите"

3.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт.6.

"Черт.6 Шрифт типа А без наклона в русском алфавите"

3.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт.7.

"Черт.7 Шрифт типа Б с наклоном в русском алфавите"

3.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт.8.

"Черт.8 Шрифт типа Б без наклона в русском алфавите"

# 4. Латинский алфавит

4.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт.9.

"Черт.9 Шрифт типа А с наклоном в латинском алфавите"

4.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт.10.

"Черт.10 Шрифт типа А без наклона в латинском алфавите"

4.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт.11.

"Черт.11 Шрифт типа Б с наклоном в латинском алфавите"

4.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт.12.

"Черт.12 Шрифт типа Б без наклона в латинском алфавите"

4.5. Виды, форма и расположение диакритических знаков для шрифтов типов А и Б без наклона приведены в справочном приложении.

Диакритические знаки для шрифтов с наклоном следует выполнять по тем же правилам.

# 5. Греческий алфавит

5.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт.13.

"Черт.13 Шрифт типа А с наклоном в греческом алфавите"

5.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт.14.

"Черт.14 Шрифт типа А без наклона в греческом алфавите"

5.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт.15.

"Черт.15 Шрифт типа Б с наклоном в греческом алфавите"

5.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт.16.

"Черт.16 Шрифт типа Б без наклона в греческом алфавите"

5.5. Наименование букв греческого алфавита, приведенных на черт.13-16:

1  -  альфа                9  -  йота                 17  -  ро

2  -  бета                10  -  каппа                18  -  сигма

3  -  гамма               11  -  ламбда               19  -  тау

4  -  дельта              12  -  мю                   20  -  ипсилон

5  -  эпсилон             13  -  ню                   21  -  фи

6  -  дзета               14  -  кси                  22  -  хи

7  -  эта                 15  -  омикрон              23  -  пси

8  -  тэта                16  -  пи                   24  -  омега

# 6. Арабские и римские цифры

6.1. Шрифт типа А приведен на черт.17.

"Черт.17 Шрифт типа А арабских и римских цифр"

6.2. Шрифт типа Б приведен на черт.18.

"Черт.18 Шрифт типа Б арабских и римских цифр"

Примечания:

1. Римские цифры L, С, D, М следует выполнять по правилам латинского алфавита.

2. Римские цифры допускается ограничивать горизонтальными линиями.

# 7. Знаки

7.1. Шрифт типа А с наклоном приведен на черт.19.

"Черт.19 Написание знаков шрифтом типа А с наклоном"

7.2. Шрифт типа А без наклона приведен на черт.20.

"Черт.20 Написание знаков шрифтом типа А без наклона"

7.3. Шрифт типа Б с наклоном приведен на черт.21.

"Черт.21 Написание знаков шрифтом типа Б с наклоном"

7.4. Шрифт типа Б без наклона приведен на черт.22.

"Черт.22 Написание знаков шрифтом типа Б без наклона"

7.5. Наименования знаков приведены в табл.3.

Таблица 3

───────────┬────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────

Номера  │  Наименование знаков   │ Номера  │   Наименование знаков

знаков на │                        │знаков на│

чертежах │                        │чертежах │

───────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────

1     │Точка                   │   25    │Процент

│                        │         │

2     │Двоеточие               │   26    │Градус

│                        │         │

3     │Запятая                 │   27    │Минута

│                        │         │

4     │Точка с запятой         │   28    │Секунда

│                        │         │

5     │Восклицательный знак    │   29    │Параллельно

│                        │         │

6     │Вопросительный знак     │   30    │Перпендикулярно

│                        │         │

7     │Кавычки                 │   31    │Угол

│                        │         │

8     │И                       │   32    │Уклон

│                        │         │

9     │Параграф                │   33    │Конусность

│                        │         │

10    │Равенство               │   34    │Квадрат

│                        │         │

11    │Величина после          │   35    │Дуга

│округления              │         │

│                        │         │

12    │Соответствует           │   36    │Диаметр

│                        │         │

13    │Асимптотически равно    │   37    │Радикал

│                        │         │

14    │Приблизительно равно    │   38    │Интеграл

│                        │         │

15    │Меньше                  │   39    │Бесконечность

│                        │         │

16    │Больше                  │   40    │Квадратные скобки

│                        │         │

17 и 17а │Меньше или равно        │   41    │Круглые скобки

│                        │         │

18 и 18а │Больше или равно        │   42    │Черта дроби

│                        │         │

19    │Плюс                    │   43    │Номер

│                        │         │

20    │Минус, тире             │   44    │От ... до

│                        │         │

21    │Плюс - минус            │   45    │Знак подобия

│                        │         │

22, 23  │Умножение               │   46    │Звездочка

│                        │         │

24    │Деление                 │         │

│                        │         │

# 8. Правила написания дробей, показателей, индексов и предельных отклонений

8.1. Дроби, показатели, индексы и предельные отклонения выполняются в соответствии с табл.4 размером шрифта:

на одну ступень меньшим, чем размер шрифта основной величины, к которой они приписываются;

одинакового размера с размером шрифта основной величины.

Таблица 4

"Таблица 4 Дроби, показатели, индексы и предельные отклонения"

Приложение

Справочное

# Диакритические знаки

"Венгерский язык"

"Немецкий язык"

"Польский язык"

"Румынский язык"

"Чешский и словацкий язык"